## Slide 1
天鹰ECOD_2_RoCE_TXRX_WRAP评审材料
2024年12月
撰写人 田伟

## Slide 2
问题描述（前端设计+验证）
问题概述：
第一个ack或Read response后的ack出现bad response置错，无法上报err cqe
问题具体现象及影响描述：
【问题单号】
A网24631
【RTL代码版本】
ECOD
【问题描述】
I端发rdma write，回的第一个ack注错成read only，DUT上报异步事件，没有err cqe
【影响】
用户侧收不到err cqe，无法感知错误原因，不符合协议和软件流程

## Slide 3
原因分析（前端设计+验证）
问题原因：
RXI正常工作时根据收包情况从包中提取psn/ssn或从irrl中提取ssn，送给后级模块并维护qpc：
ack从包中提取psn/ssn+1，指向下一个未完成的msg
read response从包中提取psn，从irrl提取ssn，指向当前正在处理的read
当I端收包校验发现有opcode错误时，将qpc中存储的unack_psn和curr_ssn传递到后级上报cqe。如果是第一个ack或read之后的ack，此时qpc记录的ssn是前一个已完成的ssn，没有断点信息，TX无法组err cqe，只能报aeq
规避方案：
无有效的规避方案

## Slide 4
功能逻辑EC方案分析（前端设计）
EC方式
网表重提
EC方案：
I端检测到预期的Ack包出现bad response，统一按照静默丢弃处理，不更新psn和ssn。
内部逻辑修改，修改ini_chk内错误状态寄存器的判断条件，不涉及时钟、复位、接口等
ppt文档命名加上EC编号，如：天鹰ECOA_0_LAN_RXDP_WRAP评审材料，具体EC版本与序号需要与“天鹰_ECO记录表”中序号保持一致。
对于需要EC（包括重提）：评审材料命名格式为：《天鹰ECO{m}_{n}_{harden_name}评审材料》m：ECO版本号A/B/C/D/E/F；n：为当前版本的EC编号，从0开始累加，所有harden整体编号；harden_name：为需要EC的harden名，如：《天鹰ECOA_0_LAN_RXDP_WRAP评审材料》；需要填写《天鹰_ECO记录表》中的ECO需求清单和流转记录
对于评审结论不需要EC的：评审材料命名格式为：《天鹰ECO{m}_{harden_name}_{单号}评审材料》m：ECO版本号A/B/C/D/E/F；harden_name：为harden名，需要填写《天鹰_ECO记录表》中的评审结论不修改问题记录
评审材料上传file+ ： http://file.starsmicrosystem.com/#explorer&sid=346417

## Slide 5
DFT逻辑EC方案分析（DFT）
DFT逻辑EC修改内容
无
EC方案：
无
*注：设计的EC方案动到RTL 代码，一定需要和DFT同事核对 ECOX.syn/src/dft/dft_release/{harden}/modifed_verilog/ 目录下是否有相同的文件，如果有需要对该文件做同样的修改。如果有flielist的修改一样需要和DFT同事核对对应的file list进行修改（理论上EC不应涉及filelist 的修改）。

## Slide 6
EC评审结论（项目CCB）
本次EC方案评审时间：
2024/12/21 18:00
本次EC方案评审参与人员：
何靖/田伟
本次EC方案评审结论：
同意本次问题通过EC解决。（如果是部分问题EC解决、部分问题不解决，具体罗列）
本次EC采用方式
网表重提
EC执行计划：
合入ECOD版本

## Slide 7
问题回溯（前端设计+验证+原型）
补救措施：
回溯I端所有异常处理的做法，对不符合预期的方案做重新检视
根因分析
设计：对软件处理流程理解有问题，认为可以按照接口错误同样处理
BT：行为有设计定义，故只按照既定行为测试
IT：本阶段发现问题，但是测试时间点较晚
ST：未开始
原型：未开始
改进措施：
设计需要对软硬件交互有一定了解，确定处理方案需要经过评审，尤其是与协议不一致的地方一定要拉通软硬件

## Slide 8
谢谢！
THANKS